| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.07.2014 № 13-п с.Мустаево |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Мустаевский  сельсовет, согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на  официальном сайте муниципального образования.

Глава администрации

Мустаевского сельсовета                                                                   Т.П. Козлова

Разослано:  для опубликования, прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Мустаевский сельсовет 02.07.2014г. № 13-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Мустаевский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Мустаевский сельсовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Мустаевский сельсовет  на период до 2027 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Мустаевский сельсовет

- Графическую часть:

    - Перечень присоединенных объектов

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения мо Мустаевский сельсовет

  - Информация о ресурсоснабжающей организации

  - Структура тепловых сетей

  - Параметры тепловой сети

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах с.Мустаево

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Мустаевский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Мустаевский сельсовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Мустаевский сельсовет

Муниципальное образование Мустаевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Мустаевский сельсовет объединяет территории 3 сельских населенных пунктов: с.Мустаево, с.Ржавка, с. Измайловка. Административным центром Мустаевского сельсовета является село Мустаево.

Площадь муниципального образования Мустаевский сельсовет составляет 23,882 га.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 1322 человека, из них в селе Мустаево – 937 человек.

Жилищный фонд муниципального образования Мустаевский сельсовет на 01.01.2014 года составляет 22793м2. Количество жилых домов – 512 ед.,

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Население мо Мустаевский сельсовет представлено частным сектором, которое отапливается индивидуальными котлами.

Услугу теплоснабжения предоставляют –  МУП «Новосергиевское ЖКХ» для отопления ДК с.Мустаево, котельные, отапливающие МОБУ Мустаевская СОШ, МДОБУ детский сад «Снежок» с.Мустаево, соц.приют для детей и подростков «Березка» с.Мустаево, МОБУ Ржавская СОШ, СДК с. Ржавка находятся в собственности Новосергиевского РОО. Мустаевская амбулатория Новосергиевской ЦРБ имеет собственную котельную.

В собственности администрации муниципального образования Мустаевский сельсовет тепловых сетей нет, котельных нет.

- Паспорт тепловой сети. Котельная № 1  ул. Школьная

Отапливаемые объекты: МОБУ Мустаевская СОШ, МДОБУ детский сад «Снежок», соц. приют для детей и подростков «Березка»

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 350,5 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 65 м.

Ф 32 – 270 м.

Ф 100 – 15,5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная №2  ул. Новостройка

Отапливаемые объекты: Мустаевская амбулатория МУЗ «Новосергиевская ЦРБ»

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 389м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 389 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети.

Котельная № 3 ул. Центральная с. Ржавка

Отапливаемые объекты: МОБУ Ржавская ООШ, Ржавский СК

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 588 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 260 м.

Ф 57 – 218 м.

Ф 76 – 110 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1988 г.

Техническое оборудование:

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм., перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет

- Паспорт тепловой сети.

Котельная № 4 ул. Кирова

Отапливаемые объекты: Мустаевский  СДК

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 294 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 130 м.

Ф 57 – 109 м.

Ф 76 – 55 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1988 г.

Техническое оборудование:

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм., перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет

- Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 по ул. Школьная

Тип котла –КСТГ-80  (Горелка БИГ-3-18 ЗАО «Пламя» - 5 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 3,6 Гикал/час

Мощность котла – 4,8 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 92,07 %

Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.

- Котельная №2 по ул. Новостройка

Тип котла –КСТГ-80 (Горелка БИГ-3-15 ЗАО «Пламя» - 2 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 1,44 Гикал/час

Мощность котла – 2,4 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

- Котельная № 3 ул. Центральная с. Ржавка

Тип котла –КСТГ- 80 (Горелки - 2 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 1,82 Гикал/час

Мощность котла – 2,5 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1988 г.

- Котельная № 4 ул. Кирова

Тип котла –КСГ- 25 (Горелки - 2 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 1,82 Гикал/час

Мощность котла – 2,5 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1988 г.

- Общая характеристика теплоснабжающих организаций

На территории муниципального образования Мустаевский сельсовет находится в ведении МУП «Новосергиевское ЖКХ» 1 котельная, мощностью до 3 Гикал/час, работающая на природном газе, котельные, отапливающие МОБУ Мустаевская СОШ, МДОБУ детский сад «Снежок» с.Мустаево, соц.приют для детей и подростков «Березка» с.Мустаево, МОБУ Ржавская СОШ, СДК с. Ржавка находятся в собственности Новосергиевского РОО. Мустаевская амбулатория Новосергиевской ЦРБ имеет собственную котельную.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 4,8 км, из которых требуется замена – 0,3 км.

Водоснабжение:

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с. Мустаево служат подземные воды. Водозабор состоит из 3 скважин построенных в 1969-1971 годах. Установленная производственная мощность насосных станций подъема 7,21 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 75%. Практически 90 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 6910 м.

Техническое состояние трубопроводов удовлетворительное, процент износа – 43-55%.

Канализация:

Центральная канализация в мо Мустаевский сельсовет отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов муниципального образования Мустаевский сельсовет Новосергиевского района оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод.